LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS. KODAS 300110421

PATVIRTINTA

Literatūrinio A.Puškino muziejaus

Direktorės 2010-11-23 įsakymu Nr. T-1.5-22

AVARIJŲ BEI SUTRIKIMŲ LITERATŪRINIO A.PUŠKINO MUZIEJAUS DUJŲ ŪKIO SISTEMOJE

LOKALIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO PLANAS

- SISTEMOS APRAŠYMAS

Patalpų šildymui sumontuoti firmos „STHORM“ 50 kW ir firmos „LEIBER“ 60 kW vandens šildymo katilai. Dujų apskaitai numatytas skaitiklis G-6. Prieš dujų filtrą, už dujų skaitiklio ir prieš katilą sumontuoti rutuliniai čiaupai: prieš dujų filtrą DN 20; PN 16, už dujų skaitiklio DN 50; PN 16; ir prieš katilą DN 50; PN 16.

Dujų tiekimo zoną sudaro dujotiekis nuo vidutinio slėgio dujotiekio su atkirtos vožtuvu iki slėgio reguliatoriaus ir mažo slėgio vidaus dujotiekio iki dujinio degiklio, sumontuoto prie vandens šildymo katilų degiklio, sumontuoto prie vandens šildymo katilų Literatūrinio A.Puškino muziejaus energetinės jėgainės katilinės patalpose.

Esant nesandarumams anksčiau nurodytoje armatūroje ar dujotiekio ardomuose sujungimuose vandens šildymo katilinės eksploatacija draudžiama.

2.BENDRI NURODYMAI

2.1. Likviduojant stambias avarijas (pav. dujų mišinio sprogimas katilinėje) atsakingu darbų vadovu yra Literatūrinio A.Puškino muziejaus  direktorius. Jei avarija yra vietinės reikšmės, tai atsakingu darbų vadovu yra atsakingas už dujų ūkį asmuo.

2.2. Trukdyti darbų vadovui atstatyti avarijos padarinius kategoriškai draudžiama. Jei vadovo veiksmai yra neteisingi, tai jį nušalinti nuo vadovavimo gali aukštesnes pareigas užimantis vadovas, pilnai perimdamas vadovavimą.

2.3. Darbuotojai, atvykę padėti likviduoti avariją, vykdo tik darbų vadovo nurodymus.

3.PERSONALO PAREIGOS IR VEIKSMAI LIKVIDUOJANT AVARIJĄ

3.1. Atsakingas darbų vadovas privalo:

3.1.1. susipažinti su avarine situacija;

3.1.2. nedelsiant imtis visų priemonių žmonių gelbėjimui uždujintoje zonoje;

3.1.3. iškviesti priešgaisrinę komandą, avarinę dujų ūkio tarnybą, greitają pagalbą;

3.1.4. imtis veiksmų dujų nutekėjimui sustabdyti;

3.1.5. duoti nurodymus užtverti avarijos vietą, kad nepatektų pašaliniai žmonės;

3.1.6. pranešti muziejaus direktoriui apie avarijos pasekmes, ir esant reikalui pareikalauti pagalbos;

3.1.7. likvidavus avariją, organizuoti įrenginių remontą.

3.2. Atsakingas už dujų ūkį asmuo privalo:

3.2.1. pranešti apie įvykusią avariją muziejaus direktoriui;

3.2.2. atsižvelgiant į avarijos pobūdį iškviesti dujinius įrenginius aptarnaujančią įmonę, dujų ūkio avarinę tarnybą, priešgaisrinę tarnybą, greitąją pagalbą;

3.2.3. iki atvykstant muziejaus direktoriui vykdyti atsakingo vadovo pareigas;

3.2.4. vykdyti atsakingo darbų vadovo likviduojant avariją pareigas;

3.2.5. jei atsakingo darbų vadovo pareigas vykdo muziejaus direktorius, atsakingas už dujų ūkį asmuo vykdo jo nurodymus;

3.2.6. organizuoti personalą avarijos pasekmėms likviduoti;

3.2.7. vykdyti darbų vadovo nurodymus, organizuoti katilinės personalą avarijos pasekmėms likviduoti.

GAVUS PRANEŠIMĄ, AR NUSTAČIUS DUJŲ SISTEMOS NESANDARUMĄ DRAUDŽIAMA:

- įeiti į katilinę su atvira ugnimi;

- nenaudoti nepritaikytų šviestuvų, jie turi būti EX išpildymo;

- jokiais būdais nesukelti kibirkšties dėl ko galėtų įvykti sprogimas;

- nedelsiant informuoti apie dujų nutekėjimą atsakingą asmenį, kuris atsako už muziejaus dujų ūkį;

- uždaryti dujotiekio įvadinę sklendę;

- atsargiai atidaryti katilinės duris;

- natūraliu būdu ventiliuoti katilinės patalpas, kol nesijaus dujų kvapo, ir tik po to atsargiai įeiti į katilinės vidų.

- Kilus gaisrui dėl dujų nutekėjimo vadovautis Literatūrinio A.Puškino muziejaus Žmonių evakuacijos gaisro metu instrukcija

4.GALIMŲ AVARIJŲ LOKALIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO PLANAS

| Nr. | Avarijos vietos ir pobūdžio aprašymas | Priemonės žmonių gelbėjimui ir avarijai likviduoti | Atsakingi už vykdymą | Saugumo priemonės | Gaisrininkų, katilinę aptarnaujančios įmonės, dujų avarinės tarnybų veiksmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dujų nutekėjimas katilinės vidaus dujotiekio tinkluose, jaučiamas dujų kvapas | 1.Uždaryti įvadinį dujų čiaupą. 2.Iškviesti katilinę aptarnaujančią įmonę. 3.Informuoti muziejaus direktorių | Asmuo, atsakingas už dujų ūkį | Nenaudoti atviros ugnies šaltinių. Iki atvyks atsakingi asmenys vėdinti katilinę, stebėti avarijos vietą, neleisti į ją pašalinių asmenų. | Patikrina dujotiekio sandarumą, likviduoja dujų nutekėjimą. |
| 2. | Įvyko dujų- oro mišinio sprogimas katilo kūrykloje | 1.Uždaryti įvadinį dujų čiaupą. 2.Kilus gaisrui kviesti priešgaisrinę tarnybą tel. 01 3.Informuoti muziejaus direktorių. | Asmuo, atsakingas už dujų ūkį | Iki atvyks atsakingi asmenys vėdinti katilinę, stebėti avarijos vietą, neleisti į ją pašalinių asmenų. | Kilus gaisrui lokalizuoja ir gesina gaisrą |

| 3. | Dujų nutekėjimas lauko dujotiekyje prieš katilinę | 1.Iškviesti dujų ūkio tarnybą. 2.Uždaryti įvadinį dujų čiaupą. 3.Iškviesti dujų ūkio avarinę tarnybą | Asmuo, atsakingas už dujų ūkį | Iki atvyks atsakingi asmenys stebėti avarijos vietą, neleisti į ją pašalinių asmenų. | Patikrina dujotiekio sandarumą, likviduoja dujų nutekėjimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Kilo gaisras katilinės patalpose | 1.Uždaryti įvadinį dujų čiaupą. 2.Kviesti priešgaisrinę tarnybą tel. 01. 3.Informuoti muziejaus direktorių. 4.Gesinti gaisrą pirminėmis gesinimo priemonėmis. 5.Iškviesti dujų ūkio avarinę tarnybą. | Asmuo, atsakingas už dujų ūkį | Iki kol atvyks atsakingi asmenys stebėti avarijos vietą, neleisti į ją pašalinių asmenų. | Lokalizuoja ir gesina gaisrą |

5.TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIOS ĮMONĖS IR SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ TELEFONŲ NUMERIAI

Techninę priežiūrą vykdo UAB „DS-1“ (2010-02-12 sutartis Nr. 567 (F-3.6-04)

Gedimino g. 30, LT-21110 Trakai.

Direktorius Algis Banevičius. Telefonas 8-528-55236

Vilniaus dujų ūkio dispečerinės tel. 2737501

UAB „DS-1“ darbuotojai aptarnaujantys muziejų:

Gintautas Burzdikas. 869908865;

Danielius 869908778;

Saulius 861048416.

BENDRASIS PAGALBOS (GAISRINĖ, GREITOJI, POLICIJA) TRUMPASIS TELEFONO NR. 115